| «УСОГОРСК» кар овмÖдчÖминлÖн муниципальнÖй юкÖнса СÖВЕТ Совет муниципального обРазования городского поселения «УСОГОрСК» 169270, Республика Коми, п. Усогорск, ул. Дружбы, д.17 |
| --- |
| ПОМШУÖМ РЕШЕНИЕ |
| «29» ноября 2017 г. | № IV-15/10 |

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Усогорск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского поселения «Усогорск», по результатам проведения публичных слушаний (протокол от 14 ноября 2017г.)

СОВЕТ  РЕШИЛ:

- Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования  городского поселения «Усогорск», утвержденные решением Совета МО ГП «Усогорск» от 28.06.2017 года       №IV-30/1, изложив градостроительный регламент территориальной зоны   Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки) в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

- Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит  обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МО ГП «Усогорск».

Глава муниципального образования

городского поселения «Усогорск»                                             Б.Н.Немчинов

# Приложение

к решению Совета муниципального образования

городского поселения «Усогорск»

от  «29» ноября 2017 г. N IV-15/10

Зона индивидуальной жилой застройки (индекс зоны Ж1)

| № | Тип регламента | Содержание регламента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Виды разрешенного использования |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Отдельно стоящие жилые дома усадебного типа для индивидуального жилого строительства; Блокированные жилые дома для жилого строительства. Гаражи индивидуальных машин или стоянки на 1-3 машино-мест на одну семью Хозяйственные постройки Огородничество |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | Объекты обслуживания повседневного пользования; Детские игровые площадки, площадки для отдыха взрослого населения. Общеобразовательные школы, объекты дошкольного воспитания, пункты первой медицинской помощи. Объекты религиозного назначения. Сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей (теплицы, парники, оранжереи). Бани, сауны, надворные туалеты при условии канализования стоков. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | Временные павильоны розничной торговли*. Объекты индивидуальной трудовой деятельности (слесарные, ремонтные мастерские) без нарушения принципов добрососедства*. Секционная застройка для муниципального строительства. |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |
| 4. | Архитектурно-строительные требования | Минимальный размер земельных участков для индивидуального жилищного строительства – 0,03 га. Максимальный размер земельных участков – 0,30 га. Минимальный размер земельного участка для гаражей индивидуальных машин или стоянок – 24 кв.м., а максимальный размер участка – 100 кв.м. Минимальный размер огородных участков – 50 кв.м. От красной линии улиц расстояние до жилого дома – не менее 5 м.; от красной линии проездов – не менее 3 м. Минимальное расстояние от границ землевладений до строений, а также между строениями: от границ участка до основного строения – 3 м., хозяйственных и прочих построек – 1м., открытой стоянки – 1 м., отдельно стоящего гаража – 1 м. В исторической части сложившейся застройки – минимальные расстояния между участками и строениями – по сложившейся линии застройки и в соответствии с градостроительным планом и (или) техническим паспортом земельного участка, не нарушая принципов добрососедства. Минимальное противопожарное расстояние между зданиями, а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках принимать по табл.1 приложение 1 СНиП 2.07.01-89*. Предельное количество этажей для всех основных строений – до 3 включительно. Для всех вспомогательных строений предельное количество этажей – 1. Максимальный процент застройки – не более 50%. Иные параметры – в соответствии со СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». Объем и качество строительства, оснащение инженерным оборудованием, внешнее благоустройство земельного участка, его озеленение должны соответствовать утвержденному градостроительному плану. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом требований, приведенных в приложении СНиП 2.07.01-89*. Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. Материал ограждения, его высота должны быть согласованы с органами архитектуры Администрации Удорского района. Архитектурно-планировочная структура новых массивов жилой застройки должна быть увязана по своим размерам и пропорциям с существующей застройкой. Секционная застройка осуществляется при условии соответствующего архитектурно-планировочного обоснования и проектных проработок как минимум в пределах квартала, с соблюдением прав собственников смежных участков. При размещении учреждений и предприятий обслуживания на территории малоэтажной застройки следует учитывать требования следующих документов: СНиП 2.07.01-89*,ВСН 62-91,СП 30-102-99. |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | Водоснабжение следует производить от централизованных систем в соответствии со СНиП 2.04. 02; Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование; Санитарная очистка территории; Обустройство и озеленение прилегающих к земельным участкам тротуаров и газонов. Мусороудаление осуществлять путем вывоза бытовых отходов в контейнерах со специальных площадок, расстояние от которых до границ участков жилых домов, детских учебных заведений, игровых площадок и площадок отдыха не менее 20 метров. На жилых территориях расположенных в границах санитарно-защитных зон действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 13.3 и 13.5. |
| 6. | Защита от опасных природных процессов. | Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории, включая вертикальную планировку с организацией отвода поверхностных вод. Мониторинг уровня положения грунтовых вод; На территориях расположенных в границах водоохранных зон действуют дополнительные регламенты зон с особыми условиями использования в соответствии со статьей 13.1. На территориях, подверженных подтоплению, градостроительное освоение возможно при обязательном инженерно-строительном обосновании и проведению предварительной инженерной подготовки. Соблюдение требований дополнительных регламентов в соответствии со ст. 13.2 настоящих Правил. |

*Объекты указанных видов использования могут размещаться, как правило, на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог, являющихся территориями общего пользования.