| «УСОГОРСК» кар овмÖдчÖминлÖн муниципальнÖй юкÖнса СÖВЕТ Совет муниципального обРазования городского поселения «УСОГОрСК» 169270, Республика Коми, п. Усогорск, ул. Дружбы, д.17 |
| --- |
| ПОМШУÖМ РЕШЕНИЕ |
| 22 декабря 2016 г. | № IV-5/17 |

О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования городского поселения «Усогорск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования городского поселения «Усогорск», по результатам проведения публичных слушаний (протокол от 16 декабря 2016г.)

СОВЕТ  РЕШИЛ:

- Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования  городского поселения «Усогорск», утвержденные решением Совета МО ГП «Усогорск» от 30.12.2014 года №III-30/1, изложив градостроительный регламент территориальной зоны   П2 (зона  коммунальных, коммунально-складских объектов) в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия, подлежит  обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МО ГП «Усогорск».

Глава МО ГП «Усогорск» -

Председатель Совета поселения                                             Б.Н.Немчинов

# Приложение

к решению Совета муниципального образования

городского поселения «Усогорск»

от  22 декабря  2016 г. N IV-5/17

Зона  коммунальных, коммунально-складских объектов  (индекс зоны П 2)

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Виды разрешенного использования |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. | Сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств, станции технического обслуживания; Объекты инженерного обеспечения и жилищно-коммунального хозяйства; Пожарные части; Объекты оптовой торговли по продаже товаров собственного производства. Административные организации, офисы. Помещения обслуживающего персонала. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. | Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, в том числе транзитных грузовых. Озеленение. Спортплощадки, площадки для отдыха персонала предприятий. Пункты оказания первой медицинской помощи. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. | АЗС. Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием предприятий. Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания. Антенны сотовой, радиорелейной связи. |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |
| 4. | Архитектурно-строительные требования | Требования к размерам земельных участков и параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со следующими документами: СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Е; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ; Технический регламент о безопасности зданий и сооружений ФЗ РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Другие действующие нормативные документы и технические регламенты Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии со СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий». Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – количество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализированными проектами и нормативами. Предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь минимальная ширина земельного участка 20 метров; максимальная длина земельного участка 1000 метров; минимальная площадь земельного участка 400 кв.м.; максимальная площадь земельного участка -5га. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения места допустимого размещения зданий и сооружений – 3 м, за исключением: от красной линии улиц 5 м, Предельное количество этажей – 2 этажа; Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60%. |
| Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства. |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования | Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны, %: до 100 м ……………………. 60% свыше 100 до 1000 м .…….50% Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. Уровень озеленённости территории промплощадки 10-15%, при этом следует размещать деревья не ближе 5м от зданий и сооружений; не следует применять хвойные и другие легковоспламеняющиеся деревья и кустарники. С целью снижения вредного влияния на городскую среду предусмотреть на промпредприятиях следующие технологические мероприятия: применение бессточной производственной технологии, максимальную утилизацию различных компонентов сырья и побочных продуктов производства, сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения системы оборотного водоснабжения. Все загрязненные воды поверхностного стока с территории промплощадки направляются на локальные или общепоселковые очистные сооружения перед каждым выпуском. Все изменения, связанные с процессом основного производства, включая: изменения характера производства, сдачу и аренду помещений и т.п. – должны согласовываться с органами ТО ТУРоспотребнадзора, охраны окружающей среды и архитектуры и градостроительства. |